## Slide 1: Présentation Mi-parcours
Groupe M2 contrat-pro n°14

## Slide 2: Sommaire
Rappel projet
Présentation des objectifs
Modélisation mathématique
Simulation Gazebo
Robot
Poursuite du projet

## Slide 3
Projet dans le cadre de l'Industrie 4.0, pour le déplacement de charges, assister une personne à mobilité réduite
Intégration des robots au démonstrateur ISEN
Réalisation dans un environnement industriel simulé au sein du laboratoire de robotique.
Utilisation de deux robots, "héron" et "I4.0
Le robot "I4.0" est physiquement fonctionnel
Robot "héron" n'est pas fonctionnel ni sur le plan physique ni logiciel.
Système d'exploitation des robots : ROS Noetic.
Aucun budget spécifique connu pour le projet, avec une concentration principale sur le robot "I4.0" en raison de son état opérationnel.
1. Rappel

## Slide 4: 2. Les objectifs

## Slide 5: Le Robot I4.0 autonome
Modélisation cinématique et dynamique
Simulation sous gazebo
Déplacement autonome et remise en service
Interface IHM

## Slide 6: 3. Modélisation
Etude de cinématique et de dynamique

## Slide 7: Modélisation Cinématique et dynamique

## Slide 8: Etude de la cinématique
Le modèle cinématique Décrit comment les mouvements individuels se combinent pour permettre un déplacement fluide du robot dans toutes les directions.
Caractéristiques de notre robot :
    Hauteur : 37cm.
    Longueur : 90cm.
    Largeur : 60 cm.
    Poids : 40kg.
Les équations du modèle cinématique :
l = ½ longueur + ½ largeur.
θi = vitesse de rotation de la roue i (rad/s).
θ = l'orientation du robot (rad).
r = le rayon des roues (m).

## Slide 9: Etude de la Dynamique
θ : L’orientation du robot [rad].
c = cos θ.
d =sin θ.
𝜏i : Le couple appliqué au moteur de la roue i [N.m].
M : masse du robot [kg].
r : le rayon des roues [m].
Iz : le moment d'inertie du robot en [kg.m2].
l = lx +ly avec :
  lx : La moitié de la distance entre les roues avant ou les roues arrière,
  ly : La moitié de la distance entre les roues avant et arrière [m].
Le modèle dynamique décrit comment les forces et les moments appliqués à ses composants (les moteurs) influencent son accélération et son mouvement dans l'espace. Ce modèle va au-delà des relations de vitesse du modèle cinématique pour inclure les lois de Newton sur le mouvement, les effets de la masse, de l'inertie, de la friction, et d'autres forces agissant sur le système.
Il nous permettra de :
Controler le robot en position et en vitesse.
Corriger les erreurs de position et de vitesse.

## Slide 10: Etude de la Dynamique
Linéarisation du système cos θ =1, sin θ =θ

## Slide 11: Les équations sur Simulink

## Slide 12: Modèle dynamique sur Simulink

## Slide 13: Test du Modèle
Trajectoire du robot
Forward
Backward left

## Slide 14: Control et asservissement
-1
-1
1/4

## Slide 15: Control et asservissement

## Slide 16: Control et asservissement

## Slide 17: 4. Simulation

## Slide 18: Simulation actuelle

## Slide 19: Simulation actuelle

## Slide 20: Simulation actuelle

## Slide 21: Simulation trouvée sur internet

## Slide 22: Simulation trouvée sur internet

## Slide 23: Problèmes rencontrés
Documentation PAS à jour sur le wiki ROS
Connaissance en XML limitées
Problème de concordance des versions
Problème de TF
Problème de dépendances entre fichiers

## Slide 24: 5. Robot

## Slide 25: Les lidars

## Slide 27: 6. Poursuite du projet

## Slide 28
Simulation complète
Robot
  Mapping fonctionnel
  Mouvement du robot opérationnel

## Slide 29: Merci